ПАСПОРТ

на мобильный стоматологический всасывающий насос Aspi-Jet 6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма «CATTANI S.p-А» Via G.Natta. 6. А-43100, Раппа. Италия

Заводской номер:

Год выпуска:

Средний срок службы: 7 лет

Технические параметры:

Производительность 1250 л/мин, максимальное разрежение 1300 мм водяного столба.

Напряжение питания 230В/50 Гц

Максимальная потребляемая мощность 0,4 кВт

Максимальный ток 3,1 А

Уровень шума с отводом отработанного воздуха 65дБ (А)

Размеры (ш х в х г) 500 х 760 х 350 мм

Вес32 кг.

Модель: Aspi-Jet 6

Назначение: для влажной аспирации жидкости и твердых частиц из полости рта.

Срок и условия гарантии.

Гарантия 1 год

Гарантия не распространяется на шланги, фильтры, прокладки и другие быстроизнашивающиеся части.

По вопросам технической поддержки, а также гарантийного ремонта просим обращаться в отдел оборудования ООО «Стоматорг-сервис» по телефонам: (495) 978-85-82, (499) 134-82-24,  +7(499) 132-08-44,  (499) 134-81-24.

По вопросам послегарантийного ремонта оборудования просим обращаться в ООО фирма «Стоматорг-Сервис» 119234 г. Москва Ломоносовский проспект, д.4, корп.2 Тел.: (495) 978-85-82, (499) 134-82-24,  +7(499) 132-08-44,  (499) 134-81-24.

e-mail: 9788582@mail.ru

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ: ООО «Стоматорг», юридический адрес: 119048, Москва, ул. Ефремова, д. 12, стр. 2.

Почтовый адрес: 117485 Москва, ул. Профсоюзная, д. 88/20

Дата составления паспорта:

Подпись ответственного лица:

МП