Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-ПЗ по ТУ 9451-007-07505566-99

Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| Технические характеристики прибора |
|  | Объем камеры, л | 40 | 40 |  |
|  | Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 580х545х720 | 580х545х720 |  |
|  | Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 415х300х390 | 415х300х390 |  |
|  | Мощность, кВт, не более | 1,4 | 1,4 |  |
|  | Масса, кг, не более | 42 | 42 |  |
|  | Задаваемые температурные режимы, °С | 50…200 | 50…200 |  |
|  | Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более | 48 | 48 |  |
|  | Задаваемое время выдержки, мин | 1…999 | 1…999 |  |
|  | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 | ±3 |  |
|  | Наработка на отказ, ч, не менее | 2500 | 2500 |  |
|  | Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее | 16 | 16 |  |
|  | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более | 205…235 | 205…235 |  |
|  | Комплектация | Полка - 2 ед. | Полка - 2 ед. |  |
|  | Питание, В/Гц | 220/5 | 220/5 |  |
| Прочие условия |
| 3.1 | Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |  |